# Załącznik nr 2 do SIWZ 	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

1.Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiot zamówienia stanowi:

Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego lekkiego ze zbiornikiem min. 1000 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Koszuckiej, Gmina Lądek, fabrycznie nowego wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 roku, o parametrach technicznych oraz określonym wyposażeniu w „Specyfikacji samochodu”.

1.2. Dostawa musi być realizowana w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga aby samochód spełniał warunki o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

1.3. W ramach świadczonej dostawy Wykonawca zapewnia:

- przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z wyposażeniem odbędzie się w siedzibie Wykonawcy lub w innym przystosowanym do tego miejscu (uzgodnionym 
i zaakceptowanym przez Zamawiającego), umożliwiającym dokładne oględziny pojazdu, nie dalej niż 250km od siedziby Zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o dacie odbioru Zamawiającego,

- odbiór przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo — odbiorczego w obecności przedstawicieli stron,

- Zamawiającemu dostęp do autoryzowanej stacji obsługi znajdującej się w odległości nie większej niż 250 km licząc od siedziby OSP w Woli Koszuckiej ,

- przeglądy serwisowe zgodnie z programem przeglądów przewidzianym przez producenta samochodu,

- niezwłoczne wykonanie napraw gwarancyjnych samochodu, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili zgłoszenia usterki,

- w ramach gwarancji Wykonawca będzie stosował fabrycznie nowe oryginalne części,

- okres gwarancji dla nowych części odpowiada okresom gwarancji określonym w XII SIWZ,

- wszelkie koszty związane z usuwaniem wad lub usterek w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca,

- w okresie gwarancji na swój koszt transport unieruchomionego pojazdu do autoryzowanego punktu serwisu,

- w okresie gwarancji wymianę pojazdu na nowy, jeżeli naprawa okaże się niemożliwa lub bezskuteczna (czas naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego). Okres gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy,

- wyposażenie przedmiotu zamówienia w silnik spełniający obowiązujące normy emisji spalin regulujących dozwolone limity emisji szkodliwych substancji takich jak dwutlenek węgla, tlenek azotu, węglowodory oraz cząstki stałe, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. . w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryterium oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. nr 96 poz. 559).

- dostarczenie wraz z samochodem Zamawiającemu dokumentacji technicznej z instrukcją obsługi, kartę gwarancyjną (w języku polskim), kartę pojazdu, świadectwo zgodności WE oraz inne dokumenty, które są niezbędne do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji, właściwym dla siedziby Zamawiającego. Samochód musi posiadać świadectwo homologacji z przeznaczeniem zgodnym z przedmiotem zamówienia wydane przez stacje kontroli pojazdów dopuszczenia do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- ubezpieczenie pojazdu — pakiet ubezpieczeniowy OC, wystawiony na min. 1 miesiąc od rejestracji pojazdu,

- szkolenie z zakresu obsługi samochodu ratowniczo-gaśniczego w dniu odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy,

- przedmiot umowy zostanie wydany Wykonawcy z pełnym zbiornikiem paliwa,

- pojazd musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania wydane w oparciu o obowiązujące przepisy,

- pojazd musi być przystosowany do eksploatacji:

- we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych 
w polskiej  strefie klimatycznej,

- po drogach twardych i gruntowych,

- przechowywania na wolnym powietrzu,

- że przedmiot postępowania stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczą się żadne postępowania którego przedmiotem jest ten samochodów oraz że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.

1.4. Parametry techniczne i wyposażenie pojazdu zgodnie z załącznikami do SIWZ: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” i „Specyfikacja samochodu”.

2. Dostawa dotycząca niniejszego zamówienia realizowana będzie zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, w oparciu o obowiązujące przepisy.

2.1. O przygotowaniu samochodu do dostawy/odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.

2.2.    W dniu odbioru samochodu zostanie sporządzony protokół odbioru. Protokół odbioru samochodu zostanie podpisany obustronnie przez przedstawiciela Wykonawcy 
i Zamawiającego