Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

znak: OŚR.6220.4.2023 r. z dnia 11.10.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Budowa w obrębie Ciążeń Wschód, gmina Lądek elektrowni fotowoltaicznej o mocy 
do około 3 MW”

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie w obrębie Ciążeń Wschód, gmina Lądek elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 3 MW, na działce nr 89 obręb Ciążeń Wschód, gmina Lądek, powiat słupecki, województwo wielkopolskie, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym między innymi kontenerowymi stacjami elektroenergetycznymi (inaczej kontenerowymi stacjami transformatorowymi). Powierzchnia przekształcona w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wyniesie około 1,59 ha. Inwestycja oparta będzie o konstrukcje wolnostojące nie związane trwale z gruntem, zakotwione w gruncie kształtownikami zagłębianymi przy pomocy wiertnicy lub wciśniętymi w grunt za pomocą wbijaka. Wysokość posadowienia paneli nie przekroczy 4 metrów nad średnim poziomem terenu. Przewiduje się ewentualne wykonanie ogrodzenia terenu objętego inwestycją.

Planowane zamierzenie zostanie usytuowane w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lądek 
nr XXVII/149/16 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lądek dla wybranego obszar w miejscowości Ciążeń, obręb Ciążeń Wschód (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2016 r. poz. 4700). Teren inwestycji będzie zlokalizowany w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem: 2P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Tereny chronione akustycznie wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lądek dla wyznaczonych obszarów w gminie Lądek przyjęte uchwałą Rady Gminy Lądek nr XXVII/147/16 z dnia 14 lipca 2016 r. są położone w odległości około 35 m od granicy inwestycji w kierunku południowym. Są to tereny oznaczone symbolami 
2 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Najbliżej granic inwestycji 
w odległości około 240 m w kierunku północnym są położone tereny zabudowy zarodowej. Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości przeznaczonych pod planowaną elektrownię fotowoltaiczną jest związany z działalnością rolniczą. Obszar lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej ma charakter otwartych pól z widoczną rozproszoną zabudową, obszarem leśnym oraz drogami lokalnymi.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy będzie miało charakter lokalny 
i krótkotrwały - będzie ograniczone do terenu inwestycji. W przedłożonej dokumentacji wskazano, że podczas eksploatacji zarówno oddziaływanie pola magnetycznego i pola elektrycznego będzie znikome, natomiast emisja hałasu nie spowoduje przekroczenia wartości normatywnych wynikających z przepisów prawa. Planowane przedsięwzięcie będzie położone poza granicami form ochrony przyrody.

Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód ilościowy, jak 
i jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku 
z realizacją przedsięwzięcia.